UgoesSky V2
Umweltdaten Auswertung
# Dateien
aprs_roh_v2.txt	APRS Rohdaten von aprs.fi
aprs.txt	APRS Daten unvollstäbdige Datensätze entfernt
aprs-zeit.txt	APRS Zeitstempel / cat aprs.txt |grep -o 2016-07-17......... > aprs-zeit.txt
aprs-hoehe.txt	APRS Höhe in Fuß / cat aprs.txt |grep -o A=...... > aprs-hoehe.txt
Umweltdaten.txt	Rohdaten Umwelt
Umweltdaten-Tabelle.ods	Tabelle und Diagramme

## Umweltdaten.ods
### Rohdaten
A	Zeit (MESZ)	Zeitstempel (kann etwas abweichen)
B	Temperatur Innen BMP085 (in °C)	Innentemperatur BMP085	Genauigkeit: typ. ±1,0°C / Auflösung: 0,1°C
C	Temperatur Außen seitlich DHT22 (in °C)	Außentemperatur seitlich DHT22	Genauigkeit: typ. ±0,5°C / Auflösung: 0,1°C
D	Temperatur Innen TMP75 (in °C)	Innentemperatur TMP75	Genauigkeit: typ. ±0,5°C / Auflösung: 0,0625°C
E	Temperatur Außen Unten TMP75 (in °C)	Außentemperatur unten TMP75
F	Temperatur Außen Oben TMP75 (in °C)	Außentemperatur oben TMP75	Genauigkeit: typ. ±1,0°C / Auflösung: 0,0625°C
G	Temperatur Innen TMP75 (in °C) roh	Rohwerte / negative Werte falsch	=WENN(G3>100;G3-256;G3)
H	Temperatur Außen Unten TMP75 (in °C) roh
I	Temperatur Außen Oben TMP75 (in °C) roh
J	Absolute Luftfeuchte (in g/kg)	Berechnet aus relativer Luftfeuchte, Temperatur und Druck	=0,622*K3/100*L3/(M3-K3/100*L3)*1000
K	Relative Luftfeuchte (in %)	Relative Luftfeuchte seitlich DHT22	Genauigkeit: typ. ±2% / Auflösung: 0,1%
L	Wasserdampfpartialdurck (in Pa)	Nötig für Berechnung der absoluten Luftfeuchte	=WENN(C3<=0;4,689*(1,486+C3/100)^12,3;WENN(C3>0;288,68*(1,098+C3/100)^8,02;""))
M	Druck (in Pa)	Druck innen BMP085	Genauigkeit: ±400Pa / Auflösung: 1Pa
N	Standardatmosphäre	Druck / 101325	Auflösung: 0,0001
O	Höhe (in m)	Aus Druck berechnete Höhe	Auflösung: 0,01m
P	Spannung (ADC-Wert)	Rohwert zwischen 0...1023	ausgefallen
Q	Zähler	Zählervaiabler, Bereich 1...60 / Bei Überlauf wird gespeichert

### APRS Höhe
A	Zeit (MESZ)
B	APRS Höhe (Meter)	=C2*0,3048
C	APRS Höhe (Fuß)

### Rohdiagramm
Diagramm mit allen Werten zum kopieren
### Temperatur
Temperaturkurven
### Temperatur Höhe
Temperaturkurven mit Höhe
### Höhe – APRS Höhe
Vergleich zwischen den Werten. Leichter Zeitoffset möglich.
### Druck Höhe
### Temperatur Luftfeuchte
Temperatur und Luftfeuchte
### Höhe Luftfeuchte
Höhe und Luftfeuchte
### Spannung Höhe
### Spannung Temperatur
# Interpretation
## Temperatur
Vor dem Start steigt die Außentemperatur oben durch Sonnenstrahlung an. Die Außentemperatur seitlich steigt nur leicht und die Außentemperatur unten wird nicht beeinflusst.
Am Anfang erwärmt sich die Box innen, die Wärme wird aber wieder nach außen abgegeben.
Ab etwa 12 km Höhe ist der Luftdruck zu gering, dass kaum mehr Wärme nach außen abgegeben werden kann (Vakuumisolation). Deshalb steigt die Außentemperatur am Styropor stark an. Nach einiger Zeit fängt auch die Innentemperatur an zu steigen.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Sensoren lassen sich durch die Erwärmung des Styropors und der Sonneneinstrahlung erklären. Die Erwärmung des Styropos ist von der Dicke und der Wärmeverteilung in der Box abhängig.
Der untere Sensor wird durch die Styroporschicht von 3cm und das direkt an das Styropor gekoppelte Funkgerät am stärkstem erwärmt.
Der obere Sensor wird vermutlich hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung erwärmt, da hier das Styropor 6cm dick ist.
Der seitliche Sensor wird am wenigsten erwärmt, da hier weder eine Wärmequelle im Innern sitzt, noch die Sonneneinstrahlung so stark ist. Zudem ist der Sensor im Gegensatz zu den anderen Weiß statt schwarz.
## Luftfeuchte
In der relativen Luftfechte ist gut zu erkennen, dass der Ballon bei etwa 2,5 km die Wolken durchfliegt.
Außerdem gibt es noch Schwankungen zwischen 4km und 8km für die sich noch keine Erklärung gefunden hat.
Bis 16km sinkt die relative Luftfeuchte, bis sie bei 16km den Minimalwert erreicht hat.
## Ausfall
Das System ist um etwa 16:25 nach 1:40h Flugzeit und einer Laufzeit von gut 2h ausgefallen.
Es fallen keine Auffälligkeiten in den gemessene Werten auf. Nur die Akkuspannung wurde ab dem Start nicht mehr korrekt gemessen.
Weshalb das System ausgefallen ist, ist noch nicht geklärt.